## Slide 1
电机系统培训
电驱系统部门内训 · 1小时精简版
1

## Slide 2
今天学完能做什么
· 看懂一份电机规格书
· 在评审会上识别方案风险
· 和供应商 / 控制团队对话时不被牵着走
2

## Slide 3
不懂电机，会在这三个地方出问题
· 需求端堆峰值功率 → 热失控，没人拦住
· 供应商换槽极方案 → NVH 量产暴露
· 降本压磁钢用量 → 续航投诉，责任链断裂
每个场景都有一个能提前发现问题的人，今天让你成为那个人
3

## Slide 4
转矩从哪来
· 磁场 × 电流 × 有效长度 = 力
· 转矩靠磁，转速靠电压，效率靠设计
4

## Slide 5
电机性能的三条边界
约束线 | 机理 | 工程含义
① 电流线 | 电流↑→铜损↑→温升↑→绝缘寿命↓ | 峰值转矩能持续多久，本质是热约束
② 电压线 | 转速↑→反EMF↑→需要弱磁 | 最高车速和基速之间有个硬墙
③ 铁损线 | 转速↑→频率↑→铁损↑ | 效率图右侧高速区塌陷的原因
看到任何电机数据，先问“这个数字在约束哪条线”
5

## Slide 6
拓扑选择逻辑
轮毂电机 | 中置电机
传动链短 / 成本低 | 骑行质感好 / 散热好
非簧载质量大 | 传动损耗存在
散热差 | 成本更高
整车定位决定拓扑，不是电机性能决定
6

## Slide 7
峰值是“能做到”，额定是“能持续”
· 区别在哪？热。
· 峰值转矩持续30秒 vs 3分钟，是完全不同的热设计
· 常见坑：规格书只写峰值，不写持续时间
评审必问：峰值转矩能持续多久？热模型验证了吗？
7

## Slide 8
效率图是电机的真实能力地图
· 高效区在哪？WLTC工况点落在哪？
· 峰值效率95% ≠ 实际续航好
· 工况点在低效区，实际效率可能只有82%
评审必问：工况点在效率图上标出来了吗？实测还是仿真？
8

## Slide 9
磁钢是转矩密度和可靠性的核心
· 牌号N35~N52：数字越大Br越高 → 转矩密度越高
· 温度系数：Br每升温10℃下降约1.2%，120℃下已掉约12%
· 退磁：工作点跑出安全边界 → 永久性能下降
评审必问：最高工作温度下退磁裕度是多少？
9

## Slide 10
绝缘等级是温升上限，不是工作温度
等级 | 温度上限 | 适用场景
F级 | 155℃ | 两轮车多数场景
H级 | 180℃ | 高频重载工况
200级 | 200℃ | 特殊需求
不是越高越好，是成本和工况的匹配
10

## Slide 11
Ke 决定基速，是电机与控制器的接口参数
· Ke大 → 基速低 → 弱磁区宽 → 高速控制复杂
· Ke小 → 基速高 → 峰值转矩密度受限
Ke的选择是电机与控制双方共同决定，不是单边定
11

## Slide 12
4条记忆线索
转矩密度 → 看磁钢和尺寸
持续能力 → 看热设计
高速表现 → 看Ke和弱磁策略
实际续航 → 看效率图 × 工况点
12

## Slide 13
续航 / 爬坡 / 最高车速的约束来自哪
· 续航：效率图工况点 × 电池容量，两头都要对
· 爬坡/加速：峰值转矩 × 持续时间（热约束）
· 最高车速：弱磁深度 × 电压裕量，不是无限往上推
13

## Slide 14
电机和控制器是一个系统
· 电压平台（48V/60V/72V/96V）直接约束电机设计空间
· 控制策略（MTPA/弱磁）需要电机预留对应参数
· Ld/Lq不匹配 → 控制器效率损失，是选型问题不是控制问题
分开选型是高风险
14

## Slide 15
评审会上，这5个问题必须问
① 峰值转矩能持续多久？热模型验证了吗？
② 效率图工况点在哪？实测还是仿真？
③ 最高工作温度下退磁裕度是多少？
④ 槽极方案改过吗？NVH测过哪些转速段？
⑤ 绝缘等级，振动/盐雾认证状态？
15

## Slide 16
带走这3条
① 峰值数字看热，效率数字看工况点
② 磁钢和绝缘是可靠性的两条命线
③ 电机和控制器是一个系统，分开看会出问题
16

## Slide 17
今天发给大家的材料
· 供应商评审5问 Checklist（一页纸）
· 效率图示例（标注工况点）
· 常见参数速查卡
17

## Slide 18
电驱系统部门内训
问题 / 讨论 / 下一步
18